ECIM constructeur, remorques utilitaires, remorques porte-engins, remorques citernes, remorques bennes basculantes, remorques distribution de gas-oil A.D.R, remorque coffre à outils, remorques porte-panneaux, remorques porte-voitures, remorques base de vie ...
porte-engins PTAC de 2800 kg.
Convertisseur 12/24V. Roue de secours Antivol coiffant pour anneau avec support intégré sur la remorque		Descriptif Technique – Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud – Timon articulé à réglage par manivelle – 2 rampes acier + bois – Rampes arrières réglables en largeur – Béquillage automatique avec les rampes – 6 points d'arrimage pour chaînes ou sangles – Plancher feuilluré, épaisseur 30 mm – Anneau d'attelage ou boîtier à rotule – Roue jockey TP avec roue escamotable – Garde boue acier Options : – Convertisseur 12/24V – Butée de rouleau – Chaînes d'arrimage – Boite à documents

série Timon Articulé réglable	PTAC kg	Charge Utile kg	A LONG. hors tout	B LARG. hors tout	C HAUT. plat. vide	D LONG. utile châssis	E LARG. utile châssis	ESSIEU	ROUES
PE 30 TA 250 AF CLASSIC	2500	1780	5765	2030	540	3000	1410	2x 1300kg	175R14 C
PE 30 TA 350 AF CLASSIC	3500	2750	5765	2030	540	3000	1410	2x 1800kg	185R14 C
PE 35 TA 350 AF CLASSIC	3500	2700	6265	2340	540	3500	1720	2x 1800kg	185R14 C
PE 35 XL TA 350 AF CLASSIC	3500	2670	6265	2500	540	3500	1890	2x 1800kg	185R14 C
PE 40 TA 350 AF CLASSIC	3500	2640	6265	2340	540	4000	1720	2x 1800kg	185R14 C
PE 40 XL TA 350 AF CLASSIC	3500	2610	6265	2500	540	4000	1890	2x 1800kg	185R14 C