## INJECTEURS - EXTRACTEURS SANTOEMMA

Sabrina-Maxi est une machine professionnelle conçue pour nettoyer les moquettes de moyenne surface. Robuste, compacte et facile à transporter, elle est le modèle idéal pour les entreprises de nettoyage. Sa petite largeur la rend particulièrement utile pour le nettoyage des trains, bus, cinémas, avions. Sabrina Maxi est livrée avec le patin pour la moquette en aluminium (NS300), avec 3 buses. Les accessoires à main optionnels sont disponibles en plastique (NS10PN) ou en aluminium (NS10ALL). Capacité réservoirs eau sale: 30 litres eau propre: 30 litres Réservoirs: Polyéthylène haute densité Moteur d’aspiration: 2 étages Puis: 1200 W Dép maximum: 2300 mm H2O Débit maximum: 60 l/sec. Pompe avec by-pass: membrane Puissance: 80 W Pression maximum: 9 bar Débit maximum: 4,5 l/min. Largeur de travail: 300 mm